## Slide 1: โครงสร้างของหน่วยประมวลผล

## Slide 2: Princeton VS Harvard Architecture

## Slide 3: แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Data path และ Control Path
Data path
กลุ่มของวงจรต่าง ๆ
ตามเส้นทางเดินของข้อมูล
ซึ่งจะต้องมี ALU เป็นพื้นฐาน

## Slide 4: แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Data Path และ Control Path

## Slide 5: ขนาดของ CPU นิยมกำหนดด้วยจำนวนบิตของ data path
ขีดความสามารถในการคำนวณ
จะเป็นผลมาจากจำนวนบิตที่สามารถนำมาคำนวณใน ALU

## Slide 6: จำนวนตำแหน่งของหน่วยความจำ
Address Bus
จำนวนบิต บ่งบอกถึงจำนวนตำแหน่งที่สามารถอ้างอิงได้
Max (Mem) = 2n
เมื่อ n คือจำนวนบิตของ address bus

## Slide 7: Reset State

## Slide 8: Fetch
Addr =P-AR
MEM EN
MEM OE
MEM DATA OUT
IR Get Data From PGM

## Slide 9: Decode
CU decode from IR and jump to micro instruction
Pointer to Next Instruction

## Slide 10: Execute
Micro Instruction Generate Control Signal to data path
Data path Execute
Result Ready

## Slide 11: Store Result
CU Generate Control Signal to data path
Result Store to Register or Memory
Micro instruction jump to the start of fetch operation

## Slide 12: การออกแบบและจำลองการทำงาน CPU ด้วย LogicWorks 5

## Slide 13
ชื่ออุปกรณ์ | อธิบาย | หมายเหตุ
+5V | ไฟ 5 Volt หรือ logic 1 | 
GND | กราวด์ หรือ logic 0 | 
Binary switch | หน่วยอินพุตฐานสองขนาด 1 บิต | Input
Hex Keyboard | หน่วยอินพุตฐานสิบหก 1 หลัก (ฐานสองขนาด 4 บิต) | Input
Binary Probe | หน่วยแสดงผลฐานสอง 1 บิต | output
Hex Display | หน่วยแสดงผลฐานสิบหก 1 หลัก (ฐานสองขนาด 4 บิต) | output

## Slide 14
ชื่ออุปกรณ์ | อธิบาย | หมายเหตุ
not | อินเวอร์เตอร์เกต | ดิจิตอลลอจิกเกต
and | แอนด์เกต | ดิจิตอลลอจิกเกต
nand | แนนด์เกต | ดิจิตอลลอจิกเกต
or | ออร์เกต | ดิจิตอลลอจิกเกต
nor | นอร์เกต | ดิจิตอลลอจิกเกต
xor | เอกซ์คลูซีฟออร์เกต | ดิจิตอลลอจิกเกต
xnor | เอกซ์คลูซีฟนอร์เกต | ดิจิตอลลอจิกเกต

## Slide 15
ชื่ออุปกรณ์ | อธิบาย | หมายเหตุ
adder | วงจรบวก S = A+B CI คือ ตัวทดเข้า และ CO คือตัวทดออก | วงจรบวกเลขฐานสอง
subtractor | วงจรลบ S = A-B CI คือ ตัวยืมเข้า (ขอจากหลักทางขวามือที่ผ่านมา) และ CO คือตัวยืมออก(ขอยืมไปยังหลักถัดไปทางซ้ายมือ) | วงจรลบเลขฐานสอง
mux | มัลติเพล็กเซอร์ EN คือค่า enable ให้วงจรทำงานเมื่อเป็น 0 เป็นวงจรเลือกค่าอินพุตด้านซ้ายมือให้เอาต์พุตด้านขวา (4Q,3Q,2Q ,1Q) ควบคุมการเลือกด้วยขา S0 โดย เป็น 0 คือเลือกชุด 4D0, 3D0, 2D0, 1D0 ออกที่เอาต์พุต เป็น 1 คือเลือกชุด 4D1, 3D1, 2D1, 1D1 ออกที่เอาต์พุต | วงจรเลือกสัญญาณ

## Slide 16: วิธีการวาดวงจร
ช่อง Filter เป็นการกรองอุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับที่ระบุ
การคลิ๊กที่รายชื่ออุปกรณ์นั้น จะปรากฏเป็นแถบสี และมีภาพโดยย่อของอุปกรณ์นั้นแสดงให้ดู
การคลิ๊กที่รูปอุปกรณ์แล้วลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการภายในพื้นที่ด้านซ้ายมือ ปล่อยปุ่มเมาส์เมื่อต้องการวาง

## Slide 17: การวางอุปกรณ์และวาดสายเชื่อมต่อ
Hex Keyboard
Binary Probe
Hex Display
เครื่องหมายบอก ตำแหน่งขานัยสำคัญต่ำสุด
Binary Switch
จุดปลายสุด
เมื่อเลือกอุปกรณ์ สามารถเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และปล่อยคลิกเพื่อวางอุปกรณ์
บางครั้งเมื่อวางแล้วไม่สามารถใช้เมาส์คลิ๊กเพื่อเลื่อนได้อีก
หากต้องการเลื่อนให้ click เลือกอุปกรณ์นั้นแล้วใช้แป้นลูกศร (Arrow Key)ในการเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

## Slide 18: การเชื่อมต่อวงจร วิธีที่ 1 การวาดสายเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (วิธีลากสายไฟ)
ให้เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ปลายสุดของจุดต่อสายของอุปกรณ์ คลิกซ้ายค้างแล้วขยับมือจะเป็นการลากสายไฟ ให้ขยับมือจากปลายข้างหนึ่งไปยังจุดต่อสายซึ่งเป็นปลายของอุปกรณ์ แล้วปล่อยคลิ๊ก ก็จะวาดสายจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่ปล่อยมือ
จุดปลายสุด
จุดปลายสุด

## Slide 19: การเชื่อมต่อวงจร วิธีที่ 2 การระบุชื่อเพื่ออ้างอิงจุดเชื่อมต่อ
คลิกเมาส์ขวามือที่ปลายจุดเชื่อมต่อสาย เลือกรายการ Name แล้วกรอกชื่ออ้างอิงในกรอบ
จุดเดียวกัน ชื่อจะต้องเหมือนกัน
เมื่อตั้งชื่อแล้ว ต้องการแก้ไข ให้คลิ๊กขวาแล้วเลือก Edit

## Slide 20: ทดลองวาดวงจรบวก โดยป้อนอินพุต X และ Y ดูผลลัพธ์ ที่ S และ Cout

## Slide 21: การออกแบบส่วน Data path (ในกรอบสีฟ้า)
ทำการออกแบบจาก bottom up
ทำจากหน่วยเล็กๆ ประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ๆ

## Slide 22: การสร้าง Data Bus สร้าง Register X,Y
นำALUที่ได้ออกแบบไว้แล้วมาจัดโครงสร้างใหม่ ให้สอดคล้องกับโจทย์
  เปลี่ยนวงจรให้สามารถทำ Operation การลบได้ โดยที่ X-Y ก็คือ X บวกด้วย2’s Complement ของ Y
  เติมสายควบคุม (S_PM) เพื่อสั่งให้การบวกหรือการลบได้
  เติมMultiplexer 2 ตัวเพื่อเลือกสัญญาณ ระหว่าง Y3-Y0 กับ 0001 และ 0000 เพื่อนำไปทำเป็นวงจร ALU ที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม คือ X+Y X-Y X+0 X-0 X+1 และ X-1
  เติมวงจรตรวจสอบ ผลลัพธ์เป็น 0 เรียกว่า Flag = ~(S3+S2+S1+S0) ใช้ Nor Gate 4 input
ใช้ Register ขนาด 4 บิต 2 ตัว เพื่อเก็บค่า X และ Y
ใช้ Register ขนาด 1 บิต เก็บค่า Flag
ใช้ Multiplexer เพื่อเลือกสัญญาณ ให้กับขาอินพุตของ Register X เพื่อเลือกสัญญาณระหว่าง
นำผลลัพธ์จากALU (ขา S3-S0) หรือนำข้อมูลจาก data bus เข้ามาเก็บที่Register X
ต่อหน่วยแสดงผล เพื่อใช้ในการตรวจติดตามดูสถานะ